## Slide 1
ОТКРОЙ#МОСПРОМ · КЕЙС LINQ / ХАЙТЕК
Industrial Safety AI
Не детектор нарушений. Система, которая предупреждает до происшествия.
PPE на LinQ TPU · Predictive Safety Radar · Explainable Replay
24 октября 2026
Industrial Safety AI × LinQ
01

## Slide 2
ЗАДАЧА ОРГАНИЗАТОРОВ
Что требует кейс
— Принимать видео с камер и изображения
— Распознавать нарушения нейросетями
— Оповещать оператора оперативно, со снимком и временем
— Не повторять тревогу на одно непрерывное нарушение
— Вести журнал и фильтры
— Выполнять инференс на LinQ TPU с измерением скорости
Слайд 13 кейса — шесть обязательных пунктов
Восемь ситуаций на слайде 4 — примеры, а не восемь обязательных моделей.
Кейс разрешает выбрать приоритетные сценарии, но требует расширяемую архитектуру.
Мы выбрали: Safety Radar + зоны + PPE как дополнительный модуль.
Industrial Safety AI × LinQ
02

## Slide 3
ПРОБЛЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ
Почему обычное видеонаблюдение не спасает
— Камера фиксирует нарушение, когда оно уже произошло
— Оператор смотрит десятки потоков и пропускает события
— Тревоги дублируются, оператор перестаёт на них реагировать
— Нет доказательства: что именно произошло и почему сработало
— Нет ответа на вопрос «где у нас повторяющийся риск»
Наша ставка
Предупредить до входа в зону
И объяснить каждое решение
Industrial Safety AI × LinQ
03

## Slide 4
АРХИТЕКТУРА
Где считается что
Слой | Где исполняется | Что делает
PPE-сеть (YOLO, 14 классов) | LinQ TPU, worker PID 7 | детекция СИЗ, 8–13 мс на кадр
Person-детектор | CPU, models/person.onnx | находит людей для трекинга
Tracking | CPU | стабильные ID работников
Safety Radar | CPU, 0.20 мс | траектория, прогноз, WARNING/CRITICAL
Правила + TemporalEngine | CPU | подтверждение, антидубли
Evidence Replay | CPU → H.264 | видеофрагмент вокруг события
Журнал + аналитика | SQLite | фильтры, статистика, экспорт
Честно: PPE — на TPU. Person и вся аналитика — на CPU.
Причина: у PPE-модели голова person нерабочая (max ≈ 0.002).
Industrial Safety AI × LinQ
04

## Slide 5
ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ
Работает на реальном видео
— Оператор рисует именованные зоны прямо на кадре
— Система ведёт трек работника и его историю движения
— Radar считает приближение к ближайшей границе зоны
— WARNING до входа, CRITICAL после подтверждённого входа
— Один инцидент на одно непрерывное нарушение
— H.264-фрагмент и объяснение привязаны к событию
Событие | Время
WARNING | 5.81 с
CRITICAL | 6.61 с
Подтверждение | 7.21 с
Опережение | 0.80 с
Опережение измерено на выбранном видео, а не гарантировано для любого производства.
Industrial Safety AI × LinQ
05

## Slide 6
KILLER FEATURE
Predictive Safety Radar
— История foot-point с реальными timestamps
— Сглаженное направление и скорость в нормализованных координатах
— Прогноз на 1.5 с и пересечение с БЛИЖАЙШЕЙ границей
— Точка входа показывается на кадре пунктиром
— Нет данных — нет прогноза: остановка, разворот, потеря трека
— UNKNOWN вместо ложного «всё нормально»
Что НЕ обещаем
— метры и м/с без калибровки
— точное время до столкновения
— вероятность аварии в процентах
— детекцию погрузчика
Только измеренная геометрия кадра.
Industrial Safety AI × LinQ
06

## Slide 7
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
WARNING → CRITICAL → Replay
Сценарий | Результат
Безопасный проход вне зоны | 0 предупреждений, 0 инцидентов
Вход в зону | WARNING → CRITICAL → 1 инцидент
Повторный вход (U-зона) | 2 episode_id → 2 инцидента
Две именованные зоны | по одному инциденту в каждой
Параллельное движение | без ложного WARNING
Остановка перед границей | предупреждение снимается
Потеря наблюдения | UNKNOWN, не ложный NORMAL
Каждое событие → журнал → H.264-фрагмент → решение оператора
Industrial Safety AI × LinQ
07

## Slide 8
ИЗМЕРЕНИЯ · ГЛАВНОЕ
Рабочий режим: 5 FPS с настоящим TPU PPE
Метрика | Значение
Motion / Radar / Analytics FPS | 5.000
Person FPS | 5.000
TPU запросов/с (async) | 0.800
PPE применено/с | 0.633
Dropped / PPE stale | 0 / 0
Возраст кадра p50 / p95 | 67.2 / 87.4 мс
PPE applied age p50 | 1000 мс
CPU (1 ядро) | 65 %
Стадия | p50, мс
CPU person | 62.7
Tracking | 0.03
Safety Radar | 0.20
Analytics commit | 2.73
End-to-end | 67.2
TPU PPE (async) | 969
Radar не ждёт TPU: PPE приходит асинхронно и привязывается к своему исходному кадру.
Industrial Safety AI × LinQ
08

## Slide 9
ИЗМЕРЕНИЯ · МЕТОДОЛОГИЯ
Четыре разных режима — не смешивать
Режим | FPS | Что это
Раздельный: Radar + TPU PPE | 5.00 | рабочий режим продукта
CPU Radar, без PPE | 6.00 | потолок аналитики
CPU Radar + CPU PPE | 4.97–5.00 | локальный PPE
Синхронный: ждём TPU | 0.52–0.72 | цена ожидания на каждом кадре
— Синхронный 0.72 FPS — не предел системы, а цена блокировки на TPU.
— publish входит в RPC: это не две независимые стадии.
— TPU worker p50 13 мс, RPC p50 1373 мс. Broker queue и scheduling отдельно не измерены —
— поэтому говорим «узкое место в удалённом RPC-контуре», а не «виноват VPN».
Industrial Safety AI × LinQ
09

## Slide 10
ОГРАНИЧЕНИЯ · ЧЕСТНО
Что пока не работает
Ограничение | Факт
PPE на широком плане | 5 FN каски, 10 FN жилета на 17 примерах
Выборка | маленькая, все люди >72 px, не промточность
ROI | фактически выполнен на 1 кадре из 5
Person-детектор | CPU, не TPU (мёртвая голова person)
Аппаратная телеметрия | worker_verified=true, hardware_verified=false
Сценарии 02–08 | не реализованы, кроме зон (05, частично)
Положительный бег | на реальном видео не подтверждён
Мы показываем это сами, а не ждём вопроса жюри.
Industrial Safety AI × LinQ
10

## Slide 11
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Что уже есть вокруг ядра
Возможность | Статус
Именованные зоны под камеру | есть, несколько на камеру
Подавление повторов | есть, episode_id
Журнал и фильтры | тип, камера, зона, время, статус, CSV
Решение оператора | подтвердить / отклонить, feedback
Timeline событий | есть
Несколько камер | есть; 2 камеры без PPE — 4.1–4.2 FPS
Blind Spot Guard | частично: UNKNOWN и качество наблюдения
Аналитика рисков | базовая статистика по камерам и зонам
Industrial Safety AI × LinQ
11

## Slide 12
РАЗВИТИЕ
Куда двигаемся дальше
— Динамические риски техники: детектор погрузчика и его траектория
— Human–Machine Risk: пересечение траекторий человека и машины
— Blind Spot Guard: объяснимый UNKNOWN и качество наблюдения
— Safety Actions: локальный звук/свет у рабочего места
— Дообучение PPE на промышленных данных и калибровка камер
— Аудиторский архив для юриста и руководителя
Добавляем только после проверки на реальном видео. Ручная зона — не детектор техники.
Industrial Safety AI × LinQ
12

## Slide 13
ИТОГ
Работает сегодня
— PPE на LinQ TPU, worker PID 7
— 5.0 FPS Radar с async TPU PPE
— WARNING за 0.80 с до входа
— 1 инцидент на нарушение
— H.264 Replay + журнал
Не заявляем
— все восемь сценариев
— гарантированные 5 FPS на TPU
— предотвращение столкновений
— промышленную точность PPE
Спасибо. Готовы показать живой прогон.
Industrial Safety AI × LinQ
13